## Slide 1: Controlador digital de un convertidor buck
Trabajo final – Sistemas de Control - Ing. Ángel Aguilar
UTN FR San Francisco – Ingeniería Electrónica
Cignetti, Mateo Antonio – Galliano, Ignacio

## Slide 2: Introducción
Sistemas y variables
Conceptos de sistemas de control
Sistema de conversión CC-CC
Convertidor Buck ideal

## Slide 3: Sistemas y variables
Un sistema es una combinación de componentes que actúan conjuntamente y cumplen un determinado objetivo. Un sistema de control es un conjunto de componentes y dispositivos que manipulan y regulan variables en un sistema para mantener o lograr un comportamiento deseado.
Las entradas son aquellas variables que estimulan independientemente el sistema y pueden inducir cambios en sus condiciones internas.
Las salidas son aquellas mediante las cuales obtenemos información acerca del estado interno del proceso.
La variable manipulada es la cantidad o condición que modifica el controlador.
La variable controlada es la cantidad o condición que se mide y controla.

## Slide 4: Conceptos de sistemas de control
Sistema de control de lazo abierto: La salida no tiene efecto sobre la acción de control. No hay retroalimentación para corregir desviaciones por lo que no se ajusta automáticamente según las condiciones cambiantes.
Sistema de control de lazo cerrado: La salida se utiliza para retroalimentar la entrada y ajustar el sistema en función de las desviaciones entre la salida deseada y la real. En este caso, la estabilidad es un problema ya que tiende a sobre corregir errores que pueden producir oscilaciones.
Estabilidad: sus respuestas en el tiempo frente a cambios acotados son acotadas.
Notes: Lazo abierto:
No hay retroalimentación de la salida sobre la entrada. No puede corregir perturbaciones desconocidas. Mencionar sistemas a base de tiempos.
Lazo cerrado:
La salida retroalimenta a la entrada.
Ajusta la salida real con respecto a la deseada.
Es capaz de rechazar perturbaciones.
DESVENTAJA: Puede volver al sistema inestable.

## Slide 5: Sistema de conversión CC-CC
Objetivo: proveer una tensión de CC arbitraria en su salida, partiendo de una fuente de tensión de CC en su entrada.
Por qué se utiliza: nivel de voltaje de entrada variable (baterías, rectificadores universales de 110-220 V, celdas de combustible, etc.)

## Slide 6: Sistema de conversión CC-CC
Dos bloques funcionales: etapa de potencia y controlador
La etapa de potencia altera el nivel de voltaje al valor deseado
El controlador provee las señales necesarias para el correcto funcionamiento de la etapa de potencia
Etapa de potencia
Controlador
Carga
Sistema autónomo de conversión de potencia CC-CC
Convertidor CC-CC
Fuente de CC

## Slide 7: Convertidor Buck ideal
Consiste en un interruptor unipolar de dos posiciones y un filtro pasa-bajos ideal.
Con un período de conmutación , se mantiene el interruptor en a por y en b por
El filtro pasa-bajos bloquea la frecuencia de conmutación, dejando solo la componente de CC en la carga
Notes: Mencionar propiedades: Tensión de CC pura en la carga por el filtro, la ecuación de la tensión de salida (explicar qué es el duty o ciclo de trabajo), tensión de salida menor a la de entrada. Mencionar que después prácticamente se implementa el mismo circuito con dispositivos activos y pasivos. Mencionar la necesidad de un sistema de control de lazo cerrado para controlar perturbaciones, sino uno de lazo abierto va bien igual.

## Slide 8: Desarrollo
Sistema de control PID
Modelado del Sistema
Identificación del Sistema
Análisis de estabilidad
Implementación en microcontrolador
Sintonización del controlador PID
Circuito físico

## Slide 9: Sistema de control PID
Dada una señal de referencia , se calcula el error , que ingresa al controlador PID, obteniendo una señal de control que se aplica a un accionador, obteniendo la señal de entrada al sistema. La señal de salida es medida por un sensor, resultando en la señal de retroalimentación .

## Slide 10: Acción de control P, I, D
Acción de control proporcional
(𝑼(𝒔))/(𝑬(𝒔))=𝑲_𝒑
Acción de control proporcional
Acción de control integral
(𝑼(𝒔))/(𝑬(𝒔))=𝑲_𝒊/𝒔
Acción de control integral
Acción de control derivativa
(𝑼(𝒔))/(𝑬(𝒔))=𝑲_𝒅⋅𝒔
(𝑼(𝒔))/(𝑬(𝒔))=𝑲_𝒅⋅𝑵/(𝟏+𝑵/𝒔)
Acción de control derivativa
Filtro pasa-bajo en término derivativo

## Slide 11: Discretización de FT PID
Transformada Z
(forward Euler)
Ecuación en diferencias de control PID discreto con filtro derivativo

## Slide 12: Circuito
Bloques importantes:
Interruptor SPDT reemplazado por MOSFET canal P y diodo Schottkey
MOSFET driver mediante transistor BJT y resistencia pull-up S-G.
Accionador mediante PWM de 19 KHz de frecuencia.
Filtro pasa-bajos L-C en la salida del conversor.
Circuito de retroalimentación con divisor resistivo, filtro pasa-bajos R-C.
Notes: El swich se reemplaza por un MOSFET canal p y un diodo shottkey.
El MOSFET es accionado por un BJT.
Mientras el pwm no acciona el BJT, el mosfet no conduce. La resistencia pull-up entre surtidor y gate iguala el voltaje.
El MOSFET solo conduce cuando tiene una tensión negativa en la gate. Cuando el BJT conduce, pone la gate a masa.
Este MOSFET aguanta hasta 20V de vgs.
El diodo es seleccionado por su baja caída de tensión.
El filtro LC, es elegido por su baja disipación de potencia al no tener elemento resistivo.
El divisor resistivo, traduce la tensión de salida del convertidor de 0 a 12, en 0 a 3,3. Es lo que aguanta el adc del micro.
Filtro RC, filtra ruido.
Zener, protección del adc.

## Slide 13: Calibración de retroalimentación
Voltaje de retroalimentación (V) | Voltaje en la carga (V)
Voltaje de retroalimentación (V) | Voltaje en la carga (V)
Chart: Voltaje de retroalimentación según voltaje en la carga
| 0 | 0.27 | 0.55000000000000004 | 0.83 | 1.07 | 1.38 | 1.66 | 1.95 | 2.19 | 2.44 | 2.65 | 2.87 | 3.04
 | 0 | 1 | 2 | 3.05 | 3.9 | 5.01 | 6.03 | 7.09 | 8.02 | 9.06 | 9.96 | 11 | 12

## Slide 14: Modelado del sistema
Incluye fuente de tensión | 
Incluye fuente de tensión | 

## Slide 15: Modelado del sistema
No incluye fuente de tensión | 
No incluye fuente de tensión | 

## Slide 16: Modelado del sistema
Sistema en espacio de estados

## Slide 17: Identificación
Señal PRBS: Tiempo de muestreo: 200 μs n = 1860 muestras. | 

## Slide 18: Identificación
MODELO ESTIMADO Y RESPUESTA MEDIDA
ANALISIS RESIDUAL

## Slide 19: Identificación
Modelo discreto estimado en espacios de estados (con factor de perturbación):
Función de transferencia discreta:

## Slide 20: Identificación
RESPUESTA AL IMPULSO
RESPUESTA AL ESCALÓN

## Slide 21: Estabilidad
Diagrama de Nyquist

## Slide 22: Estabilidad
Mapa de polos y ceros
Lugar geométrico de las raíces

## Slide 23: Implementación en microcontrolador
Se utilizó un microcontrolador Espressif ESP32-S3, programado utilizando su entorno de desarrollo oficial esp-idf, con la referencia de la API oficial.
Medición de retroalimentación
Aplicar curva de calibración
Calcular error y salida actual
Guardar valor de entrada y salida actual en arreglos
Desplazar arreglos
Aplicar salida actual (PWM)
Bucle de control con período

## Slide 24: Sintonización
MATLAB PID Tuner – Respuesta lenta y robusta.

## Slide 25: Resultados

## Slide 26: Resultados

## Slide 27: Resultados
Sistema inestable

## Slide 28: Resultados

## Slide 29: Demostración
Y espacio de preguntas

## Slide 30: Conclusión
Se diseñó e implementó un sistema de control PID para un convertidor Buck.
El convertidor Buck es capaz de mantener la tensión constante a la salida independientemente de las variaciones del valor de entrada y perturbaciones en la salida.
Se obtuvo un modelo del sistema de manera empírica que se comporta de manera similar a la planta.

## Slide 31: Referencias
Eduardo Adam. Instrumentación y control de procesos. 3ra edición. Santa Fe: Ediciones UNL, 2020.
Byungcho Choi. Pulsewidth Modulated DC-to-DC Power Conversion: Circuits, Dynamics, Control and DC Power Distribution Systems. 2nd edition. Hoboken, New Jersey: John Wiley & Sons, Inc., 2022.
Picuino. Control PID. 2024. url: https://www.picuino.com/es/control-pid.html (visitado 26-08-2024).
Rashid Muhhammad H. Electrónica de potencia, circuitos, dispositivos y aplicaciones. 3ra. Naucalpan de Juárez, Edo. de México: Pearson Educación, 2004.
Espressif Systems. ESP-IDF Programming Guide. 2024. url: https://docs.espressif.com/projects/esp-idf/en/v5.3/esp32s3/api- reference/index.html (visitado 30-08-2024).

## Slide 32: Muchas gracias
Mateo Antonio Cignetti – mateo@cignetti.ar
Ignacio Galliano – igalliano@facultad.sanfrancisco.utn.edu.ar
Contacto: